Котлы КВа предназначены для работы на газе, мазуте и дизельном топливе. Котлы имеют модификацию под горелки импортного и российского производства.

Котлы имеют высокий КПД около 93% и обладают устойчивостью к образованию накипи, поставляются в легкой обмуровке. Трубная часть котла по аналогии с большими энергетическими котлами висит на каркасе, что снижает до минимума износ котла от температурной деформации.

| Наименование параметра | Размер-ность | КВа-0,12 | КВа-0,29 | КВа-0,46 | КВа-0,59 | КВа-0,69 | КВа-0,93 | КВа-1,28 | КВа-1,86 | КВа-2,33 | КВа-3,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность | мВт | 0,12 | 0,29 | 0,46 | 0,59 | 0,69 | 0,93 | 1,28 | 1,86 | 2,33 | 3,15 |
| Топливо |  | Газ, мазут, дизель |
| Расход топлива (газ) | м2/час | 12,7 | 25,5 | 51 | 64 | 77 | 103 | 142 | 206 | 258 | 349 |
| Расход топлива(мазут, дизель) | кг/час | 11,5/11 | 28/27,3 | 45/43,6 | 57/54,5 | 68/65,5 | 90/87,3 | 125/120 | 180/175 | 207/218 | 306/295 |
| Температура рабочей среды | °С | 70-95 |
| Давление рабочей среды | мПа | 0,3-0,6 |
| Температура уходящих газов, не более | °С | 200 |
| Диапазон регулирования | % | 40…100 |
| КПД |  | 90 | 90,5 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
| Аэродинамическое сопротивление, не более | Па | 100 | 350 | 480 | 550 | 600 | 680 | 750 | 820 | 860 | 950 |
| Номинальное разрежение за котлами | Па | 40 | 55 | 65 | 70 | 73 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Гидравлическое сопротивление котла | мПа | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

Комплект поставки котла: блок котла в обмуровке, автоматика, предохранительные клапана, КИП, вентили, задвижки.