Стальные водогрейные котлы КВр тепловой мощностью от 0,1 до 10,0 МВт, работающие на твёрдом топливе (каменный уголь/бурый уголь), предназначены для систем теплоснабжения производственных и жилых зданий. Подача топлива в топку осуществляется вручную через люк во фронтовой плите.

Котлы имеют высокий КПД от 81 до 83% и устойчивость к образованию накипи (за счёт многоходовой циркуляции воды), в аварийном режиме могут работать без включения сетевых насосов.

| Наименование параметра | Размер-ность | КВр-0,1 | КВр-0,2 | КВр-0,3 | КВр-0,4 | КВр-0,5 | КВр-0,6 | КВр-0,8 | КВр-1,1 | КВр-1,6 | КВр-2,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,15 |
|  | МВт | 0,116 | 0,23 | 0,35 | 0,47 | 0,58 | 0,7 | 0,93 | 1,28 | 1,86 | 2,5 |
| Отапливаемая площадь при высоте полков 3м | м2 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 11000 | 16000 | 21500 |
| Топливо |  |  |  | Кузнецкий Д/Харанорский Б1 |
| Низшая теплота сгорания | ккал/кг |  |  | 5230/2720 |
| КПД котла | % | 75/70 | 80/81 | 80/78 | 81/77 | 81/79 | 82/80 | 81/79 | 83/81 | 83/80 | 83/76 |
| Расход топлива | кг/ч | 24/53 | 48/104 | 72/142 | 93/187 | 115/229 | 139/279 | 186/375 | 248/463 | 362/738 | 495/1045 |
| Удельный расход топлива на 1Гкал | кг/Гкал | 240/530 | 240/520 | 242/481 | 236/476 | 234/467 | 236/475 | 238/479 | 230/426 | 231/471 | 230/487 |
| Температура уходящих газов | °С | 170 | 180 | 191/194 | 167/173 | 175/183 | 165/170 | 170/176 | 160/169 | 159/164 | 160/180 |
| Расход рабочей среды | м3/ч | 4 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 33 | 45 | 66 | 86 |
| Температура воды | °С |  |  | 70(90)-95(115) |
| Давление рабочей среды | мПа |  |  | 3-6. |
| Гидравлическое сопротивление котла при перепаде температур 25°С | кгс/см2 |  |  | не более 0,65 | не более 0,7 |
| Аэродинамическое сопротивление | мм вод.ст. | не более 20 | не более 30 | не более 38 | не более 46 | не более 51 | не более 56 | не более 66 | не более 71 | не более 79 | не более 80 |

Комплект поставки котла:  блок котла в обмуровке, дутьевой вентилятор, топочное устройство форсированого горения (ТФГ), КИП, запорная арматура, автоматика.