Котлы КВр «Утилизатор» работают на любом виде твёрдого топлива, эффективно работает на древесных отходах, отходах мукомольных производств. Они имеют устойчивость к образованию накипи (за счет многоходовой схемы циркуляции воды), возможность эксплуатации в аварийных режимах без включения сетевых насосов. Котлы оснащены наиболее эффективным на данном этапе развития котлостроения, топочным устройством – ТФГ (топка форсированного горения).

| Наименование параметра | Размер-ность | КВр-0,3 | КВр-0,4 | КВр-0,5 | КВр-0,6 | КВр-0,8 | КВр-1,1 | КВр-1,6 | КВр-2,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,15 |
|  | МВт | 0,35 | 0,47 | 0,58 | 0,7 | 0,93 | 1,28 | 1,86 | 2,5 |
| Отапливаемая площадь при высоте полков 3м | м2 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 11000 | 16000 | 21500 |
| Топливо |  | Любое твёрдое топливо |
| КПД котла в зависимости от калорийности топлива | % | 70-82 |
| Температура уходящих газов | °С | менее 200 |
| Расход рабочей среды | м3/ч | 12 | 16 | 21 | 25 | 33 | 45 | 66 | 86 |
| Температура воды | °С | 70(90)-95(115) |
| Давление рабочей среды | мПа | 3-6. |
| Гидравлическое сопротивление котла при перепаде температур 25°С | кгс/см2 | Не более 0,65 | Не более 0,7 |
| Аэродинамическое сопротивление | мм вод.ст. | Не более 38 | Не более 46 | Не более 51 | Не более 56 | Не более 66 | Не более 71 | Не более 79 | Не более 80 |

Комплект поставки котла: автоматика, дутьевой вентилятор, запорная арматура, КИП.